## Slide 1: SVETLO
Využitie šošoviek

## Slide 2: Optické prístroje
LUPA
ĎALEKOHĽAD
MIKROSKOP
FOTOAPARÁT

## Slide 3: LUPA
Je to jednoduchá spojná šošovka s veľkou optickou mohutnosťou.
Predmet pri pozorovaní umiestňujeme medzi ohnisko a lupu, pričom získame neskutočný, priamy , najviac 6-krát zväčšený obraz.
Lupa vlastne zväčšuje zorný uhol, pod ktorým vidíme predmet.
predmet
obraz
F´
F
o

## Slide 4: fotoaparát
Najdôležitejšie časti fotoaparátu:
objektív- sústava šošoviek, kadiaľ vchádza do fotoaparátu svetlo
clona – otvor, ktorým regulujeme, koľko svetla dopadá dovnútra fotoaparátu
uzávierka- časť fotoaparátu, ktorou ovplyvňujeme čas, ako dlho dopadá svetlo do fotoaparátu, ovláda sa spúšťou
film, snímacie prvky(v digitálnom fotoaparáte)- na ne sa zaznamenáva obraz predmetu

## Slide 5: ďalekohľad
Niektoré typy ďalekohľadov:
Keplerov : - objektív aj okulár sú spojky, vytvára prevrátený obraz, pri pozorovaní hviezd to nevadí
Newtonov : - objektív je parabolické zrkadlo, okulár je šošovka
Triéder : - vložená sústava optických hranolov vytvorí priamy obraz

## Slide 6: mikroskop
Objektív aj okulár sú spojky, ktoré vytvárajú prevrátený zväčšený obraz predmetu
Pozn.: Zdroj obrázkov: Internet
obraz
okulár
predmet
objektív

## Slide 7: Ďakujem za pozornosť!