## Slide 1: Počítačová sieť
Anna Medvecová 3.K

## Slide 2: Obsah:
Počitačová sieť
Dôvody zavádzania počítačových sietí
Rozdelenie sietí podľa rozlohy
Druhy počítačov v počítačovej sieti
Rozdelenie sietí podľa druhu uloženia údajov (architektúra siete)
Služby poskytované sieťou

## Slide 3: Počítačová sieť
je systém vzájomne prepojených počítačov za účelom prenosu informácií medzi nimi. Presnejšie: Počítačová sieť je súhrnné označenie technických a softwarových prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi.

## Slide 4: Dôvody zavádzania počítačových sietí
zdieľanie údajov,
zdieľanie prostriedkov
zvýšenie spoľahlivosti systému.
Rozdelenie sietí podľa druhu uloženia údajov (architektúra siete)

## Slide 5: Rozdelenie sietí podľa rozlohy
LAN (local area network) Lokálna počítačová sieť. V tejto sieti sa nepoužívajú prostriedky diaľkového prenosu (modemy). Spájajú uzly (počítače) v rámci malého územia, resp. v rámci jednej budovy rádovo do vzdialenosti sto metrov. Slúžia hlavne pre zdieľanie dát a zdrojov (zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ...
MAN (Metropolitan area network) Mestská počítačová sieť. Sieť tohto typu prepája lokálne siete v mestskej zástavbe – obvykle je obmedzená na jedno mesto. Spája do vzdialenosti rádovo desiatky km.

## Slide 6
WAN (Wide area network) Rozsiahla počítačová sieť. Používajú sa prostriedky diaľkového prenosu (modemy, satelity,....) Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta.
Rozľahlé siete umožňujú komunikáciu na veľké vzdialenosti. obvykle bývajú verejné, ale existujú aj súkromné WAN siete.
PAN (Personal area networking) Osobná počítačová sieť. Spája zariadenie jedného užívateľa (mobil, tlačiareň, PC,...).

## Slide 7: Rozdelenie sietí podľa topológie
Topológia charakterizuje fyzické rozmiestnenie počítačov v sieti. Je určená výlučne len použitým sieťovým hardvérom.
Typy topológií:
Zbernicová Historicky najstarší druh fyzickej topológie. Dnes sa už veľmi nepoužíva.
Výhody: ľahké rozšírenie existujúcej siete, potreba malého množstva káblov. Nevýhody: ťažké odstraňovanie porúch, pokiaľ nastane nejaký problém s káblom, celá sieť prestane fungovať, výkon rapídne klesá pri veľkom počte staníc alebo pri vysokej prevádzke.

## Slide 8
Hviezdicová Ide o zapojenie počítačov do útvaru pripomínajúceho hviezdicu. Je to najpoužívanejší spôsob.
Výhody: pri poruche počítača alebo kábla sieť funguje pre ostatných, ľahko sa nastavuje a rozširuje, poruchy sa dajú ľahko nájsť, káble sú vyťažené len vlastným počítačom. Nevýhody: v prípade zlyhania centrálneho prvku prestane fungovať celá sieť, treba špeciálny hardvér (hub, switch), potreba veľkého množstva káblov.
Kruhová Je to zapojenie, kde je jeden uzol pripojený k ďalším dvom uzlom tak, že vytvoria kruh. V praxi sa veľmi nepoužíva. Výhody: nevznikajú kolízie, malé náklady, pridanie ďalšieho uzlu má malý dopad na šírku pásma. Nevýhody: dáta musia prejsť cez každý počítač medzi odosielateľom a príjemcom, čo zvyšuje dobu trvania prenosu, pokiaľ sa zrúti jeden uzol, celá sieť prestane fungovať, je ťažké nájsť a a odstrániť poruchu

## Slide 9: Rozdelenie sietí podľa druhu uloženia údajov (architektúra siete)
Sieť typu peer – to – peer (P2P) V takejto sieti sú si všetky počítače rovné. To znamenám že si medzi sebou poskytujú svoje služby. Výhody: ľahká správa siete, nie je nutné kupovať server ani žiadne sieťové operačné systémy (peer – to – peer je obsiahnutá vo Windows) Nevýhody: pri veľkom počte počítačov je ťažké udržať prehľad o dátach, dáta sú len málo chránené proti zneužitiu, konfigurácia prístupových práv je neúčinná.
Sieť typu klient - server Filozofia je jednoduchá – sústrediť všetky zdieľané dáta, služby... na jediný bod v sieti – server.
Výhody: vysoká bezpečnosť dát, prehľadnosť, jednoduchá konfigurácia Nevýhody: náklady na nákup serveru, potreba vysokokvalifikovaného pracovníka (administrátora), potreba zabezpečiť sieťový operačný systém.

## Slide 10: Druhy počítačov v počítačovej sieti
pracovné stanice,
servery.
Pracovná stanica slúži na spracovanie údajov užívateľom. Server zabezpečuje chod a funkcie siete, poskytuje ostatným užívateľom svoje prostriedky.
Služby poskytované sieťou
prenos súborov,
prenos správ, konverzácia medzi užívateľmi (chat),
zdieľanie súborov,
tlač na zdieľaných tlačiarňach,
ochrana údajov,
spojenie s inými sieťami,
práca na vzdialenej stanici,
účtovanie služieb siete.

## Slide 11: Ako sa delia počítačové siete podľa rozlohy?
A) Lan, Gan, Mam
B) Lan, Wan, Pan, Man,
C) Pan, Man,San, Wan
D)Lan, Man,Gan, Ran

## Slide 12: Aká topológia siete je znázornená na obrázku?
A) Žiadna z uvedených
B) Zbernicová
C) Kruhová
D) Hviezdicová

## Slide 13: Čo znamená skratka internet?
A) Interactive networks - vzájomne pôsobiace siete
B) Interconnected networks - prepojené siete
C) Intercity connection nets - medzimestské spojené siete
D) International networks - medzinárodné siete

## Slide 14: Ako sa volala prvá počítačová sieť?
A) ARNATEL
B) APTEL
C) EUNET
D) ARPANET