## Slide 1: Energia Slnka ukrytá v zemnom plyne
Daniela Bikárová, Gymnázium Gelnica

## Slide 2: Zemný plyn
Zemný plyn je nielen úsporný, nemá negatívne účinky na životné prostredie a je široko použiteľný. Navyše ide o energiu, ktorá sa dá skvele kombinovať s inými druhmi energie. Dobrým príkladom takéhoto využitia je kombinácia zemný plyn a solárna energia (slnečná energia)
Je jediným primárnym palivom, ktoré možno bez nákladných úprav priviesť k spotrebiteľovi

## Slide 3: CNG
CNG je skratka anglického názvu „Compressed Natural Gas“ čo v prekladHlavnou zložkou zemného plynu je metán, ktorý mu dáva vlastnosti paliva, vhodného na kúrenie, ohrev úžitkovej vody a v súčasnosti nachádza stále väčšie využite ako motorové palivo v doprave.
CNG sa skladá prevažne z metánu (cez 95%) a vyšších uhľovodíkov s malou prímesou inertných plynov.
CNG je stlačený zemný plyn pri tlaku 200 barov.
e znamenáCNG je horľavý, v porovnaní s benzínom ťažšie zápalný.
Pre použitie ako motorové palivo sa zemný plyn stláča kompresorom v plniacej stanici CNG a v tejto stlačenej forme, už ako CNG sa plní do tlakových nádob vozidiel.
stlačený zemný plyn.
CNG využívajú: vysokozdvižné vozíky, autobusová doprava, lode...

## Slide 4: Slnečnú energiu využívajú
Solárny kolektor
Slnečná pec
Slnečný varič
Slnečná prúdová veža
Fotovoltický článok

## Slide 5: Solárny kolektor – fyzikálny princíp
Slnečné žiarenie sa zachytáva na absorpčnej vrstve solárneho kolektora, ktorá je povrchovo upravená tak, aby čo najviac lúčov bolo pohltených a len minimum sa odrazilo späť do okolia. K tejto vrstve je tepelne vodivým spojom prichytené potrubie, cez ktoré prúdi teplonosné médium a odoberá zachytené teplo slnečných lúčov z absorpčnej vrstvy, ktoré ďalej odvádza do výmenníka či zásobníka, v ktorom sa ohrieva voda.Pre zefektívnenie procesu sú kolektory uložené v tepelne izolovanom ráme prekryté sklom, ktoré jednak chráni absorpčnú vrstvu pred mechanickým poškodením, napríklad pri krupobití, a súčasne vytvára vzduchovú izolačnú vrstvu brániacu úniku tepla do okolia, ktorá zároveň umožňuje prechod slnečného žiarenia k absorbéru. Trubicové kolektory navyše využívajú vákuum, teda absenciu molekúl vzduchu, k dokonalejšej izolácii absorbéra s teplonosným médiom od okolitého prostredia, a tak dosahujú vyššiu účinnosť.

## Slide 6: Solárny kolektor – popis častí

## Slide 7: Využitie solárnych kolektorov
prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách
ohrev vody pre bazény celoročne
vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny)
sušenie rastlín

## Slide 8: Výhody slnečného vykurovania
Nekonečné množstvo energie zadarmo
Žiadne emisie CO2 počas prevádzky
Šetrenie nákladov: až o 60% menej energie potrebnej na ohrev vody, až o 35% menej energie potrebnej na vykurovanie priestorov
Znížená spotreba fosílnych palív
Solárne tepelné systémy možno integrovať do už jestvujúcich systémov
Moderné systémy fungujú účinne dokonca i počas zimy

## Slide 9: Nevýhody slnečného vykurovania
Solárna energia má aj svoje záporné stránky a nedostatky, ktoré bránia v jej širšom využívaní alebo na prvý pohľad nie sú viditeľné.
Vysoké počiatočné náklady
Solárna energia je nestabilným zdrojom energie
Výroba solárnych panelov prináša znečistenie
Skladovanie elektriny je drahé
Solárne panely zaberajú priestor

## Slide 10
https://mojdom.zoznam.sk/stavba-a-rekonstrukcia/energia/zemny-plyn-a-slnko-energia-z-dvoch-zdrojov/
https://sppcng.sk/palivo/co-je-cng/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_energia
https://www.viessmann.sk/sk/informacie-pre/na-akom-principe-funguje-slnecny-kolektor.html
https://www.vaillant.sk/pre-zakaznikov/poradenstvo-a-informacie/nase-technologie/solarne-systemy/
https://www.energie-portal.sk/Dokument/solarna-energia-vyhody-a-nevyhody-ziskavania-elektriny-zo-slnka-104225.aspx