## Slide 1
Šestnástková číselná sústava

## Slide 2
V počítačoch sa dvojkové čísla zoskupujú do skupín po štyroch čísliciach.
160 = 20 = 1
161 = 24 = 16
162 = 28 = 256
163 = 212 = 4 096
164 = 216 = 65 536
Šestnástková číselná sústava

## Slide 3
šestnástková – hexadecimálna sústava
je pozičnou sústavou, ktorá používa cifry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a písmená A, B, C, D, E, F
A – 10, B – 11, C – 12, D – 13, E – 14, F – 15
základom sústavy je číslo 16
pozičnými hodnotami sú mocniny čísla 16
160 = 1, 161 = 16, 162= 256, 163 = 4 096, ...
napr. číslo 42116 je súčtom
4 . 162 + 2 . 161 + 1. 160 = 1 024 + 32 + 1 = 1 05710
Šestnástková číselná sústava

## Slide 4
Prevody čísel medzi šestnástkovou
a desiatkovou sústavou

## Slide 5
21510
Prevod desiatkového čísla na šestnástkové
215 : 16 = 13; zv. 7
13 : 16 = 0; zv. 13
Desiatková sústava | Šestnástková sústava
21510 | D716
=
– D

## Slide 6
A1F16
A1F =
A*162 + 1*161 + F*160 =
10*256 + 1*16 + 15*1 = 2 560 + 16 + 15 =
2 591
Šestnástková sústava | Desiatková sústava
A1F16 | 2 59110
=
Prevod šestnástkového čísla na desiatkové

## Slide 7
Cvičenie
Desiatková sústava | Šestnástková sústava
26 | 
 | 13
501 | 
 | 2B
1A
19
1F5
43
https://prevodyonline.eu/sk/sep-sedmickova/na-desiatkova-dvojkova-osmickova-sestnastkova/ciselne-sustavy.html