## Slide 1: Využitie slnečnej energie

## Slide 2: SLNEČNÉ ŽIARENIE
Slnečná energia dopadá na zemský povrch vo forme slnečného žiarenia (druh elektromagnetického žiarenia). Slnečné žiarenie sa po dopade na zemský povrch premieňa na iné formy energie, napr.:
  na tepelnú energiu – takýmto spôsobom sa ohrieva zemský povrch (pôda, voda i vzduch),
  na chemickú energiu – ktorá je prostredníctvom fotosyntézy viazaná v rastlinách a iných organizmoch,
  na mechanickú energiu – takto vznikajú vzdušné prúdy,....

## Slide 3: Premeny slnečnej energie
Vyparovanie vody
Zmeny tlaku
v atmosfére, vietor
Veterné elektrárne, solárne články
Slnko
Vodné elektrárne
Vyparovanie spôsobuje zrážky, dážď, vodu v riekach
Mŕtve rastliny
Rast rastlín
Zvieratá ako potrava
Zvieratá konzumujú rastliny
Fosílne palivá
Mŕtve zvieratá
Človek využíva ako potravu a materiál
Zohrievanie Zeme

## Slide 4: Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku
Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska je asi 200-násobne väčšie, ako je súčasná spotreba primárnych energetických zdrojov u nás. Je to obrovský, doposiaľ takmer úplne nevyužitý potenciál.

## Slide 5: Formy využitia slnečnej energie človekom
Aktívna forma
  solárne systémy - zariadenia na premenu slnečného žiarenia na iné formy energie (slnečné kolektory na výrobu elektriny a na ohrev vody)
Pasívna forma
  solárna architektúra -premyslené stavby budov s pasívnymi prvkami (napr. presklené časti domu, zimné záhrady...)

## Slide 6: VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE
Využívanie slnečného žiarenia
Pasívne
Aktívne
Solárna architektúra
Príprava tepla
a teplej vody
Výroba elektriny
Slnečné
kolektory
Fotovoltaické
články
Solárne
elektrárne
Teplovzdušné
kolektory

## Slide 7: Pasívne využívanie slnečnej energie
Solárna architektúra
Hlavnou zásadou je orientovať všetky veľké okná na juh.
Prvky solárnej architektúry: presklené balkóny či lodžie a strešné okná.

## Slide 8
Zimná záhrada - slnečné žiarenie vyhrieva presklený priestor, čím sa znižujú tepelné straty budovy. Vzduch, ktorý sa v týchto priestoroch predhreje, sa dá použiť na dokurovanie ostatných miestností.

## Slide 9: Aktívne využívanie slnečnej energie
Solárne systémy - aktívne využívajú slnečnú energiu a transformujú ju najčastejšie na tepelnú alebo elektrickú energiu.
  Solárne systémy sa najčastejšie používajú na ohrev vody, na vykurovanie bazénov, skleníkov a podobne. Je možné ich využiť aj na podporu vykurovania.
  Vo všeobecnosti slnečné kolektory pokryjú 50-70% ročnej potreby teplej vody v domácnosti, v lete takmer úplne a v prechodnom období a v zime zabezpečia jej predohrev.

## Slide 10: Fotovoltaické články
Premieňajú svetlo na elektrické napätie.
Využívajú fotovoltický efekt (slnečné žiarenia uvoľňuje elektróny z kovu).
Notes: Solárne články sú zariadenia, ktoré pomocou fotovoltického javu premieňajú svetlo na elektrické napätie. Najčastejšie sa vyrábajú z polovodivého Kremíka.

## Slide 11
Notes: Používajú sa v kalkulačkách a v satelitoch.

## Slide 12
Notes: Toto sú solárne panely, ktoré sú vlastne tisícky prepojených fotovoltických článkov.

## Slide 13: Solárne pece
Slnečné lúče sú v ňom sústredené na jeden bod, kde sa napríklad zohreje jedlo.
Notes: V solárnych peciach sa pomocou zrkadiel sústredia slnečné lúče na jeden bod, kde sa vytvorí teplo.

## Slide 14
Notes: Solárny varič sa používa v oblastiach , kde nie sú dostupné fosílne palivá, na zohrievanie jedla. Solárna pec je oveľa väčšia , a používa sa na rôzne účely. Môže sa v ňom aj taviť kov.

## Slide 15: Slnečné kolektory
Slnko ohrieva vodu, pretekajúcu plochými zbernými panelmi
Panely sú zvyčajne na streche domu
Notes: Solárna energia sa ďalej využíva na ohrievanie vody. Cez rúrky na paneloch prechádza voda, ktorú zohrieva slnečná energia. Tieto panely sú zvyčajne umiestnené na strechách domov.

## Slide 16
Notes: Čerpadlo prečerpá vodu do solárneho panela. Tam sa zohreje a teplá voda tečie dole do zbernej nádoby, kde sa hromadí a je pripravená na použitie.

## Slide 17: Solárne lietadlo
V roku 1981 preletelo lietadlo Solar Challenger kanál La Manche.
Notes: Solárne lietadlo solar čelendžer preletelo v roku 1981 kanál la manš. Jeho zdrojom energie bolo slnko.

## Slide 18: Slnečná elektráreň
Notes: Okolo základne komína je stavba podobná skleníku v ktorom sa zohrieva vzduch. Ten potom prúdi hore komínom a roztáča turbíny , ktoré generujú elektrickú energiu.

## Slide 19: Solárne auto
Notes: Na povrchu solárneho auta sú umiestnenéí solárne panely . Tie vytvárajú elektrickú energiu, ktorá poháňa motor.

## Slide 20: Solárne hračky
Notes: Toto sú hračky ktoré fungujú na solárnu energiu. Na každej sú fotovoltické články, ktoré vytvárajú elektrickú energiu. Vďaka tomu funújú.

## Slide 21: Vedeli ste?
Čierna farba odráža iba malé množstvo slnečného žiarenia. Väčšiu časť pohlcuje a preto priťahuje teplo zo všetkých farieb najviac.

## Slide 22: ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!